## Slide 1
华中科技大学
Communication and Network
计算机通信
与网络
C
OMPUTER
…

## Slide 2
第7章 无线网络和移动网络
……
ireless and Mobile Networks
W

## Slide 3
概述
无线链路和网络特征
Wi-Fi : 802.11无线LAN
移动管理 : 原理
移动IP
无线和移动性 : 对高层协议的影响
目 录

## Slide 4
概述
ntroduction
I
……

## Slide 5
背景知识
无线（移动）电话的用户数现在已超过了有线电话的用户数
计算机网络：便携机、掌上型电脑、PDAs、智能手机允许随时、无缝地接入因特网
两个重要的挑战：
无线特性：基于无线链路的通信
移动特性：移动用户的网络接入点是变化的

## Slide 6
无线网络的元素
无线主机
可以是便携机、PDA、IP 电话
能运行程序
本身既可能是固定，也可能是移动的
网络基础设施

## Slide 7
无线网络的元素
网络基础设施
无线链路
典型的作用是用于连接无线主机和基站
也可以用于骨干链路
与链路访问相匹配的多址访问协议
多种数据传输速率和传输距离

## Slide 8
无线链路
对于主机和基站的连接
链路访问采用多址访问协议

## Slide 9
室内
10-30m
室外
50-200m
室外中距离
200m – 4 Km
室外长距离
5Km – 20 Km
0.056
0.384
1
4
5-11
54
2G: IS-95, CDMA, GSM
2.5G: UMTS/WCDMA, CDMA2000
802.15
802.11b
802.11a,g
3G: UMTS/WCDMA-HSPDA, CDMA2000-1xEVDO
4G: LTWE WIMAX
802.11a,g point-to-point
200
802.11n
数据传输速率(Mbps)
几种无线网络标准的链路特性

## Slide 10
无线网络的元素
网络基础设施
基 站
典型的作用是用于连接无线网络
负责向其覆盖范围内的主机发送和接收分组，在无线网络和无线主机之间起链路层中继作用。如：蜂窝塔、802.11 接入点

## Slide 11
基础设施模式
基础设施模式是指预先建立起来的、能够覆盖一定地理范围的一批固定基站
移动主机通过基站接入有线网络
无线局域网可分为两大类:有固定基础设施和自组网络(ad hoc 网络)
切换: 移动主机的移动可能会改变与之相关联的基站

## Slide 12
几个概念
关联
无线主机位于某个基站的无线通信覆盖范围内
该主机使用该基站中继它与更大网络之间的数据
切换
当一台移动主机移动范围超出一个基站的覆盖范围而到达另一个基站的覆盖范围后，它将改变其接入更大网络的连接点

## Slide 13
无基站
节点(移动主机)仅仅能够在其覆盖范围内向其他节点传送数据
节点之间相互通信组成的临时网络: 在它们内部进行选路和地址分配
Ad hoc 网络
一种没有固定基础设施的自组网络

## Slide 14
Ad hoc 网络
单跳
多跳
有基础设施
(e.g.接入点)
无基础设施
（Ad hoc）
具有与较大的有线网络连接的基站(WiFi、WiMAX、蜂窝)
无基站, 不连接到更大的网络(蓝牙、自组织网络)
可能通过其他无线节点中继它们的通信: 网状网络
没有基站, 不连接到更大的网络.可能必须在几个其他节点之间中继报文：
MANET（移动自组织网络）,
VANET（车载自组织网络）

## Slide 15
无线链路和网络特性
ireless Links and Network Characteristics
W
……

## Slide 16
无线链路的特征
递减的信号强度
来自其他源的干扰
多径传播
无线链路中的比特差错比有线链路中更为常见

## Slide 17
无线链路中差错处理
采用CRC进行帧校验
采用ARQ协议进行重传

## Slide 18
无线链路质量描述
信号的传输会引入噪声，可能出现差错
SNR——信噪比
Signal-Noise Ratio
BER——比特差错率
Bit Error Rate
常用的两个描述链路质量的量

## Slide 19
对于给定的调制方案，SNR越高，BER越低
对于给定的SNR，具有较高比特传输率的调制技术将具有较高的BER
信噪比与比特差错率的关系

## Slide 20
A
B
C
1. 存在障碍物
B，A能互相“听见”
B，C能互相“听见”
A，C 两个站点不能互相“听见”，即A，C 不知道它们对B的干扰
隐藏终端问题

## Slide 21
2. 信号衰减
B， A 能互相“听见”
B， C 能互相“听见”
A，C 因为它们信号强度的衰减不能互相“听见”
A
B
C
A’s signal
strength
space
C’s signal
strength
隐藏终端问题

## Slide 22
每个用户被指派一个唯一的m bit码片序列
CDMA(Code Division Multiple Access)每个用户可以在同样的时间内用相同的频带进行通信。由于各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此不会造成干扰。这种通信信号具有很高的抗干扰能力
码分多址访问（CDMA）

## Slide 23
发送比特“1”时，发送指定给该站点的m bit码片序列
发送比特“0 ”时，发送此m bit码片序列的二进制反码
习惯上，将码片序列中的“0 ”写成“-1 ” ，“1 ”写成“+1 ”
码分多址访问（CDMA）
所有用户共享相同的频道, 但每个用户用自己的“码片”序列对数据编码
允许多个用户共存和发送信号,且相互的干扰极小

## Slide 24
每一个站的码片序列各不相同，互相正交
任何两个站点（如S和T站点）的码片向量的规格化内积为0
任何码片向量和自己的规格化内积为1
任何码片向量和其反码的规格化内积为－1
CDMA码片序列的特点

## Slide 25
基于CDMA的通信举例
S站和T站以相同频率发送数据，接收站希望收到S站数据。
t
t
t
S站发送的信号Sx
总的发送的信号
Sx＋Tx
规格化内积S＊(Sx+Tx)
发送端
接收端
分配码片序列: S站
T站
S站的码片序列是（-1-1-1+1+1-1+1+1），发送的数据是110
T站的码片序列是（-1-1+1-1+1+1+1-1），发送的数据是110
T站发送的信号Tx
t
1
1
0
要发送的数据：

## Slide 26
Wi-Fi : 802.11无线LAN
iFi: 802.11 Wireless LANs
W
……

## Slide 27
802.11协议簇
802.11a
802.11g
2.4~2.485 GHz范围
最高数据速率 54 Mbps
频率范围：5.1~5.8 GHz
最高数据速率：54 Mbps
802.11b
工作在不需要许可证的2.4~2.485 GHz的无线频谱上
最高数据速率 11 Mbps
采用直接序列扩频(DSSS)

## Slide 28
802.11协议簇
802.11n：多天线
2.4~2.485、5.1~5.8GHz范围
单流最高数据速率 150Mbps
多流最高数据速率 600Mbps
802.11ac
5.1~5.8GHz范围
单流最高数据速率
多流最高数据速率1.73Gbps、3.47Gbps
433Mbps@80MHz信道带宽
866Mbps@160MHz信道带宽

## Slide 29
第六代Wi-Fi：802.11ax
    单流速率提升至1.2Gbps，8x8模式下提供高达9.6Gbps的传输速率
    支持较窄的子载波间隔以及增加的符号持续时间，更有利于确保信号的健壮性，令Wi-Fi覆盖至更远范围
    引入曾在4G LTE上使用的正交频分多址（OFDMA）技术，加之同时支持2.4GHz和5GHz频段，能创造出更多可用的数据通道，解决无线网络拥堵问题
    通过在多AP多用户并发场景中引入很多LTE领域的组网特性，让信号的抗干扰性大幅提升

## Slide 30
802.11协议簇
都是使用CSMA/CA 协议实现多路访问
都可以用于有固定基础设施模式和自组网络模式

## Slide 31
802.11体系结构
基本服务集BSS包括：
无线终端
基站AP
Ad hoc模式下只有终端
无线终端通过基站（AP）进行通信
一个基站的服务范围：
基本服务集(BSS)
BSS 1
BSS 2
Internet
集线器、交换机
或 路由器

## Slide 32
802.11b的信道划分
2.4GHz—2.485GHz，共85MHz
划分为11个部分重叠的信道集
两个信道仅当中间相隔4个及以上的信道时，无重叠
1、6、11三个信道不重叠，可同时工作

## Slide 33
802.11b中主机关联AP的过程
每个AP周期性发送信标帧，包括AP的SSID和MAC
主机对11个信道进行扫描，获取所有可用的AP的信标帧
主机选择其中一个AP进行关联，加入其所属子网
主机向关联AP发送DHCP发现报文，获取IP地址
可能需要身份鉴别
SSID：Service Set Identifier，服务集标识

## Slide 34
Wi-Fi: 发送方的工作流程
1.如果侦听到信道闲置了DIFS 秒
3.如果侦听到信道忙，则选择一个随机避退值作为定时器的定时时间，并在侦听信道空闲时递减该值
发送方
接收方
DIFS
数据
2. 传输整个帧 （无冲突检测）

## Slide 35
Wi-Fi: 发送方的工作流程
4.定时到且信道空闲就发送数据
5.如果收到确认，且站点要继续发送数据，则执行第1步
6.如果没有收到确认（ACK），则在更大范围内选取随机值，重复第3步
发送方
接收方
数据
SIFS
ACK

## Slide 36
Wi-Fi: 接收方的工作流程
7.如果帧收到则OK，等待 SIFS秒后返回ACK
ACK是必须的因为隐蔽站问题
发送方
接收方
DIFS
数据
SIFS
ACK

## Slide 37
802.11的MAC协议
CSMA/CA
802.11不采用冲突检测的原因：
检测碰撞的能力要求站点具有同时发送和接收的能力
802.11适配器，接收信号的强度可能远远小于发送信号的强度，从而被淹没，无法检测到
如果一定要实现，则硬件代价会非常大
另外，即使站点具备同时发送和监听的能力，也会由于隐蔽终端和衰减的问题，也会无法检测到所有的碰撞
802.11采取碰撞避免而非碰撞检测

## Slide 38
Wi-Fi 的冲突避免
思路: 允许发送方“预约”信道而非随机访问 :避免长的数据帧冲突
RTS也可能仍会相互冲突 (但时间很短)
发送方在发送数据帧之前首先使用 CSMA协议发送一个短的请求发送RTS( request-to-send)帧给AP：
AP广播一个允许发送 CTS（clear-to-send）帧响应RTS

## Slide 39
Wi-Fi 的冲突避免
RTS 被所有节点侦听到
发送方发送数据帧
其他站点推迟发送
使用短的预约帧可以完全避免数据帧发生冲突!

## Slide 40
Wi-Fi的冲突避免过程图示
冲突避免
SIFS
SIFS
DIFS
SIFS
others
destination
source
NAV：defer access
ack
data
CTS
RTS

## Slide 41
AP
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
数据 (A)
ACK(A)
ACK(A)
reservation collision
defer
B
A
time
Wi-Fi 冲突发生的处理

## Slide 42
802.11MAC帧格式
地址3:
与AP连接的路由器接口的MAC地址
帧控制
持续期
地址
1
地址
2
地址
4
地址
3
有效载荷
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
序号
控制
地址2:
无线主机或 AP 发送该帧的MAC地址
地址1:
无线主机或 AP 接收该帧的MAC地址
地址4:
仅仅在 ad hoc模式中使用

## Slide 43
无线与有线LAN帧地址部分的区别
Internet
路由器
AP
H1
R1
AP MAC 地址 H1 MAC 地址 R1 MAC 地址
地址 1
地址 2
地址 3
802.11 帧
R1 MAC 地址 H1 MAC 地址
目的 地址
源地址
802.3 帧

## Slide 44
帧控制
持续期
地址
1
地址
2
地址
4
地址
3
有效载荷
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
序号
控制
Wi-Fi帧首部的帧控制部分
预约发送时间 (RTS/CTS)的持续期
帧序号 #
(为可靠 ARQ)
类型
从
AP
子类
到
AP
更多
标识
WEP
更多
数据
功率
管理
重试
Rsvd
协议
版本
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
帧类型
(RTS，CTS ， ACK ，数据)

## Slide 45
802.11同一子网内的移动性
交换机将看到来自H1的帧并“记住”能到达H1的哪个交换机端口
hub 或
交换机
AP 2
AP 1
H1
BSS 2
BSS 1
路由器
H1 仍然在同一 IP 子网中: IP 地址也可能相同
交换机: 哪个 AP 与 H1关联呢?
  自学习 (Ch.6)：

## Slide 46
802.11速率自适应
基站和移动终端之间的传输速度会随着移动终端的移动和SNR的变化而智能的调整
10
20
30
40
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
当终端向远离基站的方向移动时，SNR 减小，BER 增大
当 BER 增大到一定程度时，将速率切换到一个较低的水平来保障较低的 BER
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
operating point

## Slide 47
功率管理
node-to-AP : “我将保持睡眠状态直到下一个信标帧”
AP 知道不应当向这个节点发送任何帧
AP缓存所有需要发送给该节点的帧
节点在下一个信标帧前唤醒
信标帧 : 包含了帧被缓存在AP中的节点的列表
如果有帧，待发送节点会保持活动状态，请求这些帧，再转入睡眠状态
如果没有帧，重新进入睡眠状态直到下一个信标帧前

## Slide 48
802.15——无线个人区域网
半径小于 10 米
M
覆盖
半径
S
S
S
P
P
P
P
M
主设备
S
从设备
P
寄放设备
取代那些电缆 (鼠标，键盘，耳机)
是自组网：无固定基础设施
主/从式：
从设备 请求允许向主设备发送
主设备同意请求
802.15: 从蓝牙技术规范演变而来
2.4-2.5 GHz 无线电波段
最大数据速率 721 kbps

## Slide 49
移动管理：原理
obility Management: Principles
M
……

## Slide 50
移动管理：原理
用户如何移动？
无移动性
高移动性
移动用户在相同的无线接入网络中移动
移动用户在接入网络之间移动，同时维持正在进行中的连接 (象蜂窝电话一样)
移动用户在接入网络之间移动，在使用DHCP时连接或断开网络

## Slide 51
移动管理：原理
移动节点的地址是否有必要始终保持不变？
取决于你的应用需要
有哪些可用的有线基础设施的支持？
假设存在固定的基础设施让移动用户连接
  家庭的ISP网络
  办公室的无线接入网络
  沿高速公路的无线接入网络
无固定的基础设施时
  自组织网络

## Slide 52
移动管理：原理
你怎样与一个移动的朋友联系呢？
如果朋友不停地改变地址, 你怎么找到她?
搜索所有的电话簿？
给他的父母打电话？
盼望她会告诉你她在哪儿？
我想知道Alice现在移动到哪里了?

## Slide 53
移动管理：原理
归属网络: 移动用户永久的“家” (e.g., 128.119.40/24)
永久地址: 归属网络中的地址,用它一定可以找到 移动用户
e.g., 128.119.40.186
归属代理（HA）:当移动用户在远程时,代表移动节点执行移动管理功能的实体.
广域网
通信者

## Slide 54
移动管理：原理
转交地址（COA）: 在被访问网络中的地址.
(e.g., 79,129.13.2)
广域网
被访问网络: 移动用户当前所在的网络 (e.g., 79.129.13/24)
永久地址（MA）: 保持不变 (e.g., 128.119.40.186)
外部代理: 在被访问网络中帮助移动节点完成移动管理功能的实体
通信者: 希望与移动节点通信的实体

## Slide 55
移动管理：原理
  让路由器处理: 路由器通过通常的路由表交换方式向邻居通告移动节点的永久地址
    路由表指明移动用户的位置
    不需要对网络基础结构做重大改变
  让终端处理:
    间接路由: 通信者如果需要与移动用户通信, 归属代理首先截获这些数据报, 然后通过移动用户的COA将数据报转发给外部代理，然后从该外部代理转发给移动用户
    直接路由: 通信者获取移动用户的外部地址, 然后直接将数据报发给移动用户
无法扩展到百万
移动用户
移动性的两种解决方法

## Slide 56
移动管理：原理
移动节点的注册
广域网
归属网络
被访问网络
1
移动用户进入被访问网络时向外部代理注册
2
外部代理向归属代理注册移动用户的COA: “这个移动用户在我的网络中”

## Slide 57
移动管理：原理
移动节点的间接选路
广域网
归属
网络
被访问
网络
3
2
4
1
通信者将数据报指向移动用户的归属地址，并将数据报发送到网络中
归属代理首先截获数据报, 并将其封装在一个目的地址为COA的数据报内，然后将这些数据报转发给外部代理
外部代理收到数据报, 从中取出通信者的原始数据报，然后转发给移动用户
移动用户直接响应通信者

## Slide 58
移动管理：原理
移动节点的直接选路
广域网
归属
网络
4
2
4
1
通信者向归属代理请求, 然后收到移动用户的外部地址
通信者 将数据报发给外部代理
外部代理收到数据报, 然后转发给移动用户
移动用户直接响应通信者
3

## Slide 59
移动管理：原理
直接选路带来的的问题
对通信者来说是非透明的: 通信者必须从归属代理那里得到转交地址COA
如果移动用户从一个被访问网络移动到另一个网络会怎样呢?

## Slide 60
移动管理：原理
解决方案
广域网
1
在会话开始时被访问的外部网络
锚外部
代理
2
4
新外部
代理
3
5
通信者
代理
通信者
新外部网络

## Slide 61
移动IP
obile IP
M
……

## Slide 62
移动IP
要素
归属代理、外部代理、外部代理注册转交地址、封装
移动标准的组成
代理发现
支持移动性的因特网体系结构与协议统称为移动IP（RFC3344）
向归属代理注册
数据报的间接路由

## Slide 63
移动IP
数据报的间接路由
永久地址: 128.119.40.186
转交地址: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
通信者发送的数据报
dest: 79.129.13.2
dest: 128.119.40.186
归属代理向外部代理发送的数据报: 原始数据报封装在一个新数据报内
dest: 128.119.40.186
外部代理向移动用户发送的数据报

## Slide 64
移动IP
代理发现
代理通告:
外部/归属代理发通告
通过在链路上广播 一个ICMP 报文(类型= 9)的方式提供通告服务
广域网
锚外部
代理
新外部
网络
新外部
代理
通信者
代理
通信者

## Slide 65
移动IP
代理发现

## Slide 66
移动IP
代理发现
代理请求:
移动节点发代理请求报文
广播一个ICMP 报文(类型=10)，代理单播回一个代理通告
广域网
锚外部
代理
新外部
网络
新外部
代理
通信者
代理
通信者

## Slide 67
移动IP
向归属代理注册
被访问网络: 79.129.13/24
归属代理
HA: 128.119.40.7
外部代理
COA: 79.129.13.2
COA:
79.129.1
3.2
….
ICMP 代理 通告
移动代理
MA: 128.119.40.186
注册请求
COA:
79.129.13.2
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 9999
identification:714
….
注册请求
COA:
79.129.13.2
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 9999
identification: 714
encapsulation format
….
注册回答
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.186
Lifetime: 4999
Identification: 714
encapsulation format
….
注册回答
HA: 128.119.40.7
MA: 128.119.40.18
6
Lifetime: 4999
Identification: 714
….
time

## Slide 68
无线和移动性 : 对高层协议的影响
ireless and Mobility: Impact on Higher-Layer Protocols
W
……

## Slide 69
无线和移动性 : 对高层协议的影响
在逻辑上，影响应该是很小…
最大努力服务模型也没有改变
TCP 和 UDP能够(也确实)运行在在无线, 移动网络中
… 但性能方面的差别是明显的:
数据报丢失/延迟：由于比特错误 (丢包以及因数据链路层的重发机制引起的延迟)和切换
TCP把数据报的丢失当成是因拥塞所致, 因此会不必要地降低其拥塞窗口
延迟会影响通信的实时性
无线链路的带宽有限

## Slide 70
本章小结
无线
无线链路：
  容量，距离
  信道损耗
  CDMA
IEEE 802.11 (Wi-Fi)
  CSMA/CA 反映无线信道特点
移动
移动管理：原理
  归属，被访网络
  直接，间接路由选择
  转交地址
案例研究
  移动 IP
对高层协议的影响

## Slide 71
课后思考题
复习题 1、2、6、7、11
习 题 1、5、7、8