## Slide 1: 3.2 常用指令

## Slide 2
主要内容
汇编语言程序设计方法
常用的机器指令：指令助记符、功能及使用格式

## Slide 3
一、汇编语言程序设计的一般步骤:
1. 分析问题，选择合适的解题方法。
2. 根据具体问题，确定输入输出数据的格式。
3. 分配存贮区并给变量命名(包括分配寄存器)。
4. 绘制程序的流程图，即将解题方法和步骤用程序流程图的形式表示出来。
5. 根据流程图编写程序。
6. 静态检查与动态调试
3.2.1 汇编语言程序设计方法

## Slide 4
1.结构清晰、简明、易读、易调试。
2. 执行速度快。
3. 占用存储空间少。
二、汇编语言程序设计的质量要求

## Slide 5
1.起始、终止框
2.判断框
3.处理说明框
4.子程序或过程调用框
5.流向线，表示程序流向
6.连接框，流程图较复杂时，连接框表示几部分之间的关系
三、 流程图符号说明
Y
N

## Slide 6
注意：
起始框一条线出，终止框一条线入
处理框和子程序框一条线入，一条线出
判断框一条线入，两根线（多条线）出
判断框中为陈述句
判断框的分支上要标明Y和N
三、 流程图符号说明

## Slide 7: 3.2.2 机器指令
格式：[标号:]操作符 OPD, OPS [;注释]
注意：
OPD、OPS类型一致
OPD不能为立即数
结果在OPD，OPS内容不变
OPD、OPS不能为内存操作数
如：MOV BYTE PTR[2000H], [2100H]

## Slide 8: 数据传送指令
功能：将数据、地址、立即数送入寄存器或存贮器。
包括：MOV、XCHG、XLAT、LEA、LDS、LES等。

## Slide 9: 一、 一般数据传送指令
1. 传送指令
格式：MOV OPD, OPS
功能：(OPS) → OPD。
注意：寄存器 ←→ 寄存器；立即数 → 寄存器、存贮器；存贮单元 ←→ 寄存器。不能是：单元←→单元。

## Slide 10: 一、 一般数据传送指令
2. 数据交换指令
格式：XCHG OPD，OPS
功能：（OPD）→OPS，（OPS）→OPD。
如：XCHG AX，BX
若执行前：（AX）=5678H，（BX）=1234H
执行后：（AX）=1234H，（BX）=5678H
注意：寄存器←→寄存器，寄存器←→存贮器。有一个必须为寄存器。

## Slide 11: 一、 一般数据传送指令
3. 查表转换指令（换码指令）
格式：XLAT OPS；或XLAT
功能：([BX+AL])→AL，将（BX）为首址，（AL）为位移量的字节单元数据→AL。
此时字节单元物理位置PA=（DS）左移4位+（BX）+（AL）。
该指令主要用于代码转换，如把字符转换成ASCII码。

## Slide 12
一、 一般数据传送指令
例： DATA SEGMENT
TAB DB ‘01234576’
DATA ENDS
…
MOV BX, OFFSET TAB
MOV AL, 4
XLAT TAB
…
([BX+AL]) = ‘4’ = 34H，结果为4的ASCII码
利用XLAT查出某数值的ASCII码。

## Slide 13
2、符号扩展传送指令
语句格式：MOVSX OPD, OPS
功 能：将源操作数的符号向前扩展成与
目的操作数相同的数据类型后，
再送入目的地址对应的单元中。
说 明：
OPS 不能为立即数；
OPD 必须是 16/32位的寄存器;
源操作数的位数必小于目的操作数的位数。
一、 一般数据传送指令

## Slide 14
3、无符号扩展传送指令
语句格式：MOVZX OPD, OPS
功 能：将源操作数的高位补0，扩成与
目的操作数相同的数据类型后，
再送入目的地址对应的单元中。
说 明：
OPS 不能为立即数；
OPD 必须是 16/32位的寄存器;
源操作数的位数必小于目的操作数的位数。
一、一般数据传送指令

## Slide 15
MOVSX , MOVZX示例
例1： MOV BL, 0E3H
MOVSX EBX, BL
(EBX) = ?
若将最后一条指令换成
MOVZX EBX, BL
(EBX) = ?
0FFFFFFE3H
000000E3H
例2： BYTE0 DB 0A8H
MOV BL, BYTE0
MOVSX ECX, BL ; 寄存器无对应限制
MOVSX EBX, BYTE0
一、一般数据传送指令

## Slide 16: 二、 地址传送指令
1. 传送偏移地址指令
格式：LEA OPD, OPS等价于MOV OPD, OFFSET OPS。
功能：OPS的偏移地址 → OPD。
如：LEA AX, BUF等价于MOV OPD, OFFSET BUF。
注意：OPD必须为16位寄存器。

## Slide 17
2. 传送偏移地址及数据首址指令
格式：LDS OPD, OPS
功能：(OPS) → OPD，(OPS+2) → DS。将OPS所指的4个字节内容送OPD和DS。
注意：
OPD必须为16位寄存器；
OPS必须为存贮器地址，类型为DD。
二、 地址传送指令

## Slide 18
如：LDS SI, DS:[10H]
执行前：(DS) = C000H，(C0010H) = 180H，(C0012H) = 2000H。
执行后：(SI) = 180H，(DS) = 2000H。
二、 地址传送指令

## Slide 19: 算术指令
算术指令包括：加、减、乘、除及符号扩展指令
指令的共同特点：对SF、OF、ZF、CF、AF等标志有影响。
指令分类：二进制指令、十六进制指令。
运算原则：有符号数在机内均用补码表示，最高位为符号位，计算机在运算时，不单独处理符号，而是将符号作为数值一起参加运算。

## Slide 20: 算术指令
1. 加法指令
ADD OPD, OPS; 功能：（OPS）+（OPD）→OPD
INC OPD;功能：（OPD）+1→OPD
注意：OPD不能是立即数。
1

## Slide 21: 算术指令
2. 减法指令
SUB OPD, OPS; 功能：（OPD）-（OPS）→OPD
DEC OPD; 功能：（OPD）- 1→OPD
NEG OPD; 功能：（）+ 1→OPD。（求补）
CMP OPD, OPS; 功能：（OPD）-（OPS）不回送结果，只影响标志。

## Slide 22: 算术指令
例：求（AX）的绝对值。
CMP AX, 0
JGE EXIT; (AX)≥0时，跳到EXIT
NEG AX; (AX)<0时，求补，得到绝对值
…
EXIT：
…

## Slide 23
注意：
如果是进行加、减运算，对有符号数，当OF=0时，运算结果正确；对无符号数，当CF=0时，结果正确。
算术指令

## Slide 24: 算术指令
3. 乘法指令
(1) 单操作数乘法指令
有符号乘法：IMUL OPS；
无符号乘法：MUL OPS；
被乘数隐含在AX（AL）中。是字乘法还是字节乘法，由OPS决定。

## Slide 25: 算术指令
字节乘法：（AL）*（OPS）→ AX
字乘法： （AX）*（OPS）→ DX、AX
功能：
双字乘法： （EAX）*（OPS）→ EDX、EAX

## Slide 26
如：MOV AX, 50H
MOV BX, -10H
IMUL BX
结果：（DX）= FFFFH，（AX）= FB00H。
算术指令

## Slide 27
注意：
目的操作数必须是AX（字乘法是AX，字节是AL）。
OPS不能是立即数。
除了对CF和OF有影响外，对其它标志的改变无意义。
若MUL运算后，（AH）或（DX）为0，则CF、OF均为0；否则CF、OF均为1。
对IMUL来说，若乘积的高一半是底一半的符号扩展，则CF、OF=0；否则CF、OF=1。
算术指令

## Slide 28
（2） 双操作数指令
格式：IMUL OPD, OPS
功能：（OPS）*（OPD）→ OPD
注意：
目的操作数必须是16/32位寄存器
源操作数可以是立即数。
目的操作数和源操作数必须类型一致
算术指令

## Slide 29
（3） 3个操作数乘法指令
格式：IMUL OPD, OPS, n
功能：（OPS）* n→ OPD
注意：
目的操作数必须是16/32位寄存器
源操作数不能是立即数。
目的操作数和源操作数必须类型一致
算术指令

## Slide 30
4. 符号扩展指令
同乘法一样，除法也有字和字节之分。如果是字除法，被除数也要求是双精度数。对于有符号除法，从单精度数到双精度数，涉及到符号扩展的问题。
补码的符号位扩展：8位补码（-1）= FFH，16位补码（-1）= FFFFH。
算术指令

## Slide 31: 算术指令
(1) 字节转换成字
格式：CBW
功能：将AL中的符号扩展到AH中。
如：MOV AL, -7
CBW
CBW执行前：（AL）= F9H，执行后：（AX）= FFF9H。

## Slide 32
(2) 字转为双字
格式：CWD
功能：将AX的符号扩展到DX中。
(3) 字转为双字
格式：CWDE
功能：将AX的符号扩展到EAX中。
算术指令

## Slide 33: 算术指令
5. 除法指令
有符号除法：IDIV OPS；无符号除法：DIV OPS。
功能：字节除法：（AX）/（OPS）→AL（商）、AH（余数）
字除法：（DX、AX）/（OPS）→AX（商）、DX（余）
双字除法：（EDA、EAX）/（OPS）→EAX（商）、EDX（余）
由OPS决定是字节、字除法。

## Slide 34
如：MOV AX, -4001H
CWD
MOV CX, 4
IDIV CX
结果：（DX）= FFFFH（余数），（AX）= F000H（商）。
算术指令
MOV AX, -4001H
CWD
MOV CX, -4
IDIV CX
结果：（DX）=FFFFH（余数），（AX）=1000H（商）。

## Slide 35
注意：
如果是无符号除法，被除数符号的扩展不能用CBW、CWD。只能：MOV AX，A；
MOV DX，0。
OPS不能为立即数。
除数为0时，产生溢出，导致溢出中断。
有符号除法，余数与被除数符号相同。
算术指令

## Slide 36: 位操作指令
一、逻辑运算指令
求反
逻辑乘
测试
逻辑加
按位加

## Slide 37: 一、逻辑运算指令
1．求反
格式：NOT OPD;
功能：将OPD的内容逐位取反→OPD。
该指令不影响标志位。
注意与求补的区别。（求补NEG OPD）。

## Slide 38: 一、逻辑运算指令
2．逻辑乘
格式：AND OPD, OPS;
功能：OPD∧OPS→OPD
该指令对SF、ZF、PF、OF、CF有影响。
运算规则：1∧1=1，1∧0=0，0∧1=0，0∧0=0。

## Slide 39: 一、逻辑运算指令
如：AND DX, 0FFH
执行前：（DX）=ABCDH，执行后：（DX）=CDH。屏蔽高8位。
再如：AND AL, 0FH
执行前：（AL）=‘5’=35H，
执行后：（AL）=5，得到‘5’字符的实际值5。

## Slide 40: 一、逻辑运算指令
3. 测试 指令
格式：TEST OPD, OPS
功能：（OPD）∧（OPS），结果不回送，影响标志SF、ZF、PF。
用途：检测与OPS中为1的位相对应的位是否为1。

## Slide 41
一、逻辑运算指令
例：
TEST AL, 80H
JNZ H
…
H: MOV BX, CX
…
测AL最高位b7是否为0，不为0转移到H

## Slide 42: 一、逻辑运算指令
4．逻辑加
格式：OR OPD, OPS
功能：（OPD）∨（OPS）→OPD，影响标志位：CF、OF、PF、SF、ZF。
运算法则：1∨1=1，1∨0=1，0∨1=1，0∨0=0。
如：OR AH, 55H
执行前：（AH）=0AAH，
执行后：（AH）=0FFH

## Slide 43: 一、逻辑运算指令
5. 按位加
格式：XOR OPD, OPS
功能：（OPD）（OPS）→ OPD，影响标志CF、OF、PF、SF、ZF等。
运算法则：1 1 = 0，1 0 = 1，0 1 = 1，0 0 = 0。

## Slide 44: 一、逻辑运算指令
如：XOR AX, AX
执行后：（AX）=0，等价于MOV AX, 0
再如：
XOR AX, 123H
JZ H
…
H: MOV BX, 5
…
若（AX）=123H，则转移到H

## Slide 45: 二、 移位指令
包括：算术、逻辑、循环移位。
格式：[标号:] 操作符 OPD, n
[标号:] 操作符 OPD, CL

## Slide 46: 二、 移位指令
1．算术、逻辑移位
(1)算术左移或逻辑左移
格式：SAL OPD, n 或 SHL OPD, n
功能：（OPD）向左移指定的次数，低位补0。
注意：每左移一次，相当于原来的数*2，左移n次，相当于*2n。
CF
0
OPD

## Slide 47: 二、 移位指令
如：SAL AL，1
执行前：（AL）=5，
执行后：（AL）=0AH
0
0000 0101
0
AL
CF
AL
CF
0
0
0000 1010

## Slide 48: 二、 移位指令
(2)算术右移
格式：SAR OPD, n
功能：（OPD）向右移指定位数，最高位不变。
右移n位，实现有符号数除2n运算。
OPD
CF

## Slide 49: 二、 移位指令
执行前：（AH）= 0F4H，
执行 SAR AH, 2 后：
（AH）= 0FDH。
AH
CF
1
111 1101
0

## Slide 50: 二、 移位指令
(3)逻辑右移
格式：SHR OPD, n
功能：（OPD）向右移指定位数，最高位补相应个数的0。
右移n位，实现无符号数除2n运算。
CF
OPD
0

## Slide 51: 二、 移位指令
如：将AL中的压缩BCD码转换为非压缩BCD码。
…
MOV AH, AL
SHR AH, 4; 高位的BCD码变成8位
AND AL, 0FH; 低位的BCD码变成8位
…
结果在(AH)、(AL)中。

## Slide 52: 二、 移位指令
2．循环移位指令
（1）循环左移
格式：ROL OPD, n
功能：（OPD）的最高位与最低位连成一个环，移位
CF
OPD

## Slide 53: 二、 移位指令
（2）循环右移
格式：ROR OPD, n
功能：（OPD）的最低位与最高位连成一个环，移位。
CF
OPD

## Slide 54: 二、 移位指令
（3）带进位循环左移
格式：RCL OPD, n
功能：（OPD）连同CF一起向左循环移动规定次数。
CF
OPD

## Slide 55: 二、 移位指令
如：将AX的高4位移到DX的低4位。
AX
MOV CX, 4
NEXT: SAL AX, 1
RCL DX, 1
DEC CX
JNE NEXT
CF
DX
CF
0

## Slide 56: 二、 移位指令
（4）带进位循环右移
格式：RCR OPD, n
功能：（OPD）的连同CF一起向右循环移动规定次数。
CF
OPD

## Slide 57: 二、 移位指令
S | A | L
 |  | R
 | H | L
 |  | R
R | O | L
 |  | R
 | C | L
 |  | R

## Slide 58: 3.3 常用的系统功能调用
3.3.1 引言
DOS提供75个系统功能调用：
设备管理
文件管理
目录管理
其它调用等
机器提供的是BIOS调用。

## Slide 59: 输入/输出系统功能调用
DOS系统功能调用的使用过程如下：
1.功能号→AH
2.设置好入口参数
3.执行INT 21H
4.分析出口参数

## Slide 60: 常用的输入/输出系统功能调用
一、 键盘输入(1号调用)
格式：MOV AH，1
INT 21H
功能：等待键盘输入一个字符，并将字符的ASCII码送到AL中，同时输入的字符在屏幕上显示。

## Slide 61: 常用的输入/输出系统功能调用
二、 显示输出(2号调用)
格式：MOV DL，'A'
MOV AH，2
INT 21H
功能：将DL中的字符送显示器显示。

## Slide 62: 常用的输入/输出系统功能调用
三、 输出字符串（9号调用）
格式：LEA DX，字符串首址偏移地址
MOV AH，9
INT 21H
功能:将当前数据区中，DS：DX所指的以’$’结束的字符串显示出来。

## Slide 63: 常用的输入/输出系统功能调用
格式：LEA DX, 缓冲区首址的偏移地址
MOV AH, 10
INT 21H
功能：从键盘上向DS：DX所指的缓冲区输入字符串（有回显）。

## Slide 64: 常用的输入/输出系统功能调用
缓冲区要求：
BUF DB 80; 缓冲区长度
DB ?; 实际存放字符个数
DB 80 DUP(0); 字符存放区
若：BUF DB 80
DB ?
DB 200 DUP(0)
缓冲区实际大小为80字节
若：BUF DB 80
DB ?
DB 30 DUP(0)
缓冲区大小为80字节，但由于只给了30个字节，如果超出30字节，则继续向下写，可能产生破坏。

## Slide 65
例：在屏幕上输入一行提示：What is your name?，用键盘输入信息回答，回答信息送入缓冲区。
DATA SEGMENT
BUF DB 100
DB ?
DB 100 DUP(0)
M DB ‘What is your name?’, ‘$’
DATA ENDS
常用的输入/输出系统功能调用
…
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
LEA DX, M
MOV AH, 9
NT 21H
MOV DX, OFFSET BUF
MOV AH, 10
INT 21H
MOV AH，4CH
INT 21H
…