## Slide 1: 3.3 转移和循环

## Slide 2
主要内容
转移指令
分支程序设计
循环程序设计

## Slide 3
3.3.1 转移指令
特点：改变程序的执行顺序，即改变了指令指示器IP的内容。
无符号数条件转移(4条)
转移指令
条件转移
无条件转移
简单条件转移 (10条)
有符号数条件转移(4条)
段内直接、段间直接
段内间接、段间间接

## Slide 4
3.3.1 转移指令
转移指令的本质，是修改IP寄存器的内容：
  将目的地址送到IP寄存器中
  下一条指令则跳转到目的地址开始执行

## Slide 5
条件转移

## Slide 6
条件转移

## Slide 7
标志寄存器
保存一条指令执行之后， CPU所处状态的信息
及运算结果的特征。
32位CPU中的标志寄存器是32位，称EFLAGS；
64位CPU中的标志寄存器是64位，称RFLAGS；
历史故事：
16位CPU中的标志寄存器是16位，称FLAGS；
32位的EFLAGS包含了16位FLAGS的全部标志
位且向下兼容。

## Slide 8
标志寄存器（FLAGS）
作用：用来保存一条指令执行后，CPU所处的状态及运算结果的特征。
也称为程序状态字寄存器（PSW）
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
15
0

## Slide 9
标志寄存器

## Slide 10
2.4 标志寄存器
2、进位标志 CF (Carry Flag)
运算时从最高位向前产生了进位（或借位），
则CF=1；否则 CF=0。
MOV AH, 0FFH
ADD AH, 2
(AH) = 1
1、符号标志 SF (Sign Flag)
运算结果的最高二进制位为1，则SF=1，否则SF=0

## Slide 11
标志寄存器
4、溢出标志 OF (Overflow Flag)
运算结果超出了有符号数的范围，则 OF=1。
3、零标志 ZF (Zero Flag)
运算结果为0，则 ZF＝1，否则 ZF＝0
MOV AH, 0FFH
ADD AH, 2
(AH) = 1
CF=1， SF=0
ZF=0， OF=0

## Slide 12
标志寄存器
4、溢出标志 OF (Overflow Flag)
硬件层的判断方法：
当出现“正+正=负、负+负=正、正-负=负、负-正=正”，产生溢出”
例如，执行加法时，两个加数的最高位相同，且加的结果的最高位与加数最高位相反， 则 OF=1。
两个加数的最高位不同，则OF = 0

## Slide 13
标志寄存器
4、溢出标志 OF (Overflow Flag)
硬件层的判断方法：
当出现“最高位的进位，和次高位的进位不相同”，产生溢出
例如，最高位的进位（即CF）为1，次高位的进位为1，则OF = 0

## Slide 14
码点空间、有符号数、无符号数
代数系统：
集合A,在集合A上定义的运算f1, f2, ... fn组成的系统，称为代数系统
逻辑代数系统
在硬件层次，二进制码点的集合，以及在二进制码点上定义的运算，称为逻辑代数。（见数字逻辑课程）

## Slide 15
2.4 码点空间、有符号数、无符号数
有符号数代数系统
有符号数集合，在有符号数上定义的运算（有符号加、有符号减、有符号乘、有符号除）,称为有符号数代数系统。
SF、OF是检查有符号运算的结果
无符号数代数系统
无符号数集合，在有符号数上定义的运算（无符号加、无符号减、无符号乘、无符号除），称为无符号数代数系统。
CF是检查无符号运算的结果

## Slide 16
码点空间、有符号数、无符号数
相同的码点集合，采用不同的对应法则，可以对应不同的数集：有符号数集、无符号数集、浮点数集等。
有符号加减法、无符号加减法，对应的逻辑运算相同，即使用相同的加减法指令。但运算结果的范围检查不同，即采用不同的标志位检查运算结果。
有符号乘除法、无符号乘除法，对应的逻辑运算不同，即使用不同的乘除法指令。

## Slide 17
条件转移
功能：由上一条指令所设的条件码来判别测试条件，满足条件则转移到指令所指地址去执行，否则循环执行。
满足条件时，当前（IP）+符号扩展到16位的位移量→IP。位移范围在-128～127之间。

## Slide 18
一、 简单条件转移
根据单个标志位 CF、ZF、SF、OF、PF的值确定是否转移。
格式： [标号:] 操作符 短标号

## Slide 19
JZ / JE ZF=1时，转移
JNZ / JNE ZF=0时，转移
JS SF=1时，转移
JNS SF=0时，转移
JO OF=1时，转移
JNO OF=0时，转移
JC CF=1时，转移
JNC CF=0时，转移
JP / JPE PF=1时，转移
JNP / JPO PF=0时，转移
一、 简单条件转移

## Slide 20
一、 简单条件转移
Y
N
例：
…
ADD AX, TEMP
JZ P2
(P1)
P2: …
(AX)+TEMP→AX
(AX)=0?
P1
P2

## Slide 21
二、 无符号数条件转移指令
跟在比较指令之后，比较的对象为无符号数
比较结果有：
  高于
  高于等于
  低于
  低于等于
Above：高于
below：低于
equal：等于

## Slide 22
二、 无符号数条件转移指令
JA / JNBE 短标号
高于则转移 ( CF=0 且 ZF=0，转移)
JAE / JNB 短标号
高于等于转移 ( CF=0 或 ZF=1，转移)
JB / JNAE 短标号
低于则转移 ( CF=1 且 ZF=0，转移)
JBE / JNA 短标号
低于等于则转移 ( CF=1 或 ZF=1，转移)

## Slide 23
int flag=0;
unsigned int ux = -1; // ux=0xffffffff;
unsigned int uy = 3;
if (ux > uy)
flag = 1;
mov dword ptr [flag],0
mov dword ptr [ux],0FFFFFFFFh
mov dword ptr [uy],3
mov eax,dword ptr [ux]
cmp eax,dword ptr [uy]
00A517E3 jbe main+4Ch (0A517ECh)//机器码 76 07
00A517E5 mov dword ptr [flag],1
00A517EC ……
6.1.3 无符号条件转移指令

## Slide 24
三、 有符号数条件转移
跟在比较指令之后，比较的对象为有符号数
比较结果有：
  大于
  大于等于
  小于
  小于等于
greate：大于
little：小于
equal：等于

## Slide 25
三、 有符号数条件转移
JG / JNLE 短标号
大于则转移（当 SF=OF 且 ZF=0时，转移）
JGE / JNL 短标号
大于等于转移（当 SF=OF 或 ZF=1时，转移）
JL / JNGE 短标号
小于则转移（当 SF≠OF 且 ZF=0时，转移）
JLE / JNG 短标号
小于等于转移（当 SF≠OF 或 ZF=1时，转移）

## Slide 26
三、 有符号数条件转移
AX, BX同号 ==> OF = 0
AX, BX异号
SF = 0 ∴ AX > BX
例如：SUB AX, BX
SF = 1 ∴ AX < BX
OF = 0
OF = 1
正-负=负，且SF = 1 ∴ AX > BX
负-正=负，即SF = 1 ∴ AX < BX
正-负=正，即SF = 0 ∴ AX > BX
负-正=正，且SF = 0 ∴ AX < BX

## Slide 27
使用转移指令时应注意：
CMP比较指令本身无法分别有、无符号数，它比较的是否有符号，由后面的转移指令确定。
转移指令的转移范围-128～127。
三、 有符号数条件转移

## Slide 28
三、 有符号数条件转移
MOV AL, -40H
CMP AL, 50H
JG L1; 比较的是有符号数，（-40H）＜50H，不转移
…
L1:
…
若将JG换为JA，就变成无符号数了，此时，（AL）=（-40H）补=C0H＞50H，转移。

## Slide 29
有符号条件转移指令
int flag=0;
int ux = -1; // ux=0xffffffff;
int uy = 3;
if (ux > uy)
flag = 1;
mov dword ptr [flag],0
mov dword ptr [ux],0FFFFFFFFh
mov dword ptr [uy],3
mov eax,dword ptr [ux]
cmp eax,dword ptr [uy]
00A517E3 jle main+4Ch (0A517ECh)//机器码 7E 07
00A517E5 mov dword ptr [flag],1
00A517EC ……

## Slide 30
无条件转移指令
格式 | 名称 | 功能
JMP 标号 | 段内直接 | (IP/EIP)+位移量  IP/EIP
JMP OPD | 段内间接 | (OPD)  IP/EIP
JMP 标号 | 段间直接 | 标号的EA  IP/EIP 段首址  CS
JMP OPD | 段间间接 | (OPD)  IP/EIP (OPD+2/4)  CS

## Slide 31
无条件转移指令
如：JMP WORD PTR [BX+TABLE]
假定：（DS）=2000H，（BX）=1256H，TABLE=20A1H，（232F7H）=3280H。
则：PA = （DS）左移4位+（BX）+TABLE = 232F7H
执行后：（IP）=3280H
如：JMP FAR PTR NEXT
如：JMP DWORD PTR [BX]
（[BX]）→IP，（[BX]+2）→CS。注意是偏移地址[BX]所指内容。

## Slide 32
例：根据不同的输入，执行不同的程序片段。
输入1，执行程序段 LP1 :
输入2，执行程序段 LP2 :
输入3，执行程序段 LP3 :
…………
JMP LP1
……
JMP LP2
…..
JMP LP3
如果分支很多，每个分支均使用 JMP 标号，程序难看，臃肿！
构造指令地址列表
无条件转移指令

## Slide 33
例：根据不同的输入，执行不同的程序片段。
FUNCTAB DD LP1, LP2, LP3
JMP FUNCTAB[EBX*4]
(EBX)=0, 跳转到 LP1处
(EBX)=1, 跳转到 LP2处
构造指令地址列表
无条件转移指令
订正：书P123 ，例6.4程序中
应将 ptable dd l1,l2,l3 移到 main endp 之前

## Slide 34
无条件转移指令
void arraysubtract_colsfirst( ) {……}
void arraysubtract_rowsfirst( ) {……}
void arraysubtract_onedim ( ) {……}
int main()
{
int i;
void (*funcp[3])() = { arraysubtract_colsfirst ,
arraysubtract_rowsfirst,
arraysubtract_onedim };
funcp[i](); // i=0,1,2 会执行不同的函数
…….
}
函数指针、函数指针数组、函数入口地址表

## Slide 35
语句格式：cmov*** r32，r32/m32
功 能：在条件“***”成立时，
传送数据，即(r32/m32)→r32。
cmov 是Conditional MOVe的缩写。
要 求：
① r32 表示一个32位的寄存器；
② m32位表示一个内存地址；
m32对应直接、间接、变址、基址加变址寻址；
m32对应的单元的数据类型是双字，即32位。
带条件的数据传送指令
18条带条件传送指令

## Slide 36
使用单个标志位判断转移条件是否成立
cmove/cmovz、cmovc、cmovs、cmovo、cmovp
条件：ZF=1 CF=1 SF=1 OF=1 PF=1
cmovne/cmovnz、cmovnc、cmovns、cmovno、cmovnp
条件：ZF=0 CF=0 SF=0 OF=0 PF=0
使用多个标志位组合判断转移条件是否成立
cmova、cmovb、cmovg、cmovl
cmovae、cmovbe、cmovge、cmovle
带条件的数据传送指令

## Slide 37
主要内容
转移指令
分支程序设计
循环程序设计

## Slide 38
(1) 选择合适的转移指令；
(2) 为每个分支安排出口;
(3) 将分支中的公共部分尽量放到分支前
或分支后的公共程序段中；
(4) 流程图、程序对应
(5) 调试时，逐分支检查
3.3.2 简单分支程序设计

## Slide 39
计算机根据不同情况自动作出判断，有选择地执行相应处理程序。
3.3.2 分支程序设计示例
判定条件
分支1
分支2
判定条件
分支1
分支2
分支n
Y
N
…
(1)
(2)
相当于C语言的if、else
相当于C语言的switch()
结构特点：运行方向是向前的，条件确定，只能执行分支中的一个。

## Slide 40
例1．比较数组BUF中的三个16位补码，若三个数都不相等则显示0，有两个相等则显示1，都相等则显示2。
分析：假定三个数为a、b、c，D为比较结果。我们可以画出流程图：
分支程序举例

## Slide 41
分支程序举例
L3
L2
L1
N
Y
Y
N
Y
N
D = 0
a=b?
D+1→D
b=c?
a=c?
D+1→D
显示D
开始
结束

## Slide 42
举例
STACK SEGMENT STACK
DB 200 DUP(0)
STACK ENDS
DATA SEGMENT
BUF DW a, b, c
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK
BEGIN: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV DL, 0
MOV AX, BUF ;a→AX
CMP AX, BUF+2 ; a=b?
JNZ L1
INC DL

## Slide 43
举例
SL1： MOV BX, BUF+2 ; b→BX
CMP BX, BUF+4 ; b=c?
JZ L2 ; b=c转L2
CMP AX, BUF+4
JNZ L3 ; a≠c转L3
L2： INC DL
L3： ADD DL, 30H ; (DL)变为ASCII码
MOV AH, 2
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN

## Slide 44
分支程序设计注意
l 选择合适的转移指令
如：CMP AX，1
JL L1
JL为有符号转移指令，（AX）＜1则转移。若JL换为JB，则为无符号转移指令，该转移的反而不转移。

## Slide 45
分支程序设计注意
l 为每个分支安排出口
如：实现（AL）≥0，′+′→DL；
（AL）＜0，′-′→DL；
CMP AL, 0
JGE L1; 有符号比较，大于等于转L1
MOV DL, ‘－’
JMP EXIT; 若无此句，无论AL为何，DL= ‘+’
L1: MOV DL, ‘+’
EXIT: …

## Slide 46
分支程序设计注意
l 将分支中的公共部分尽量放到分之前或分支后，使程序尽量短。
如：
OR AX, AX
JNS L1 ; (AX)为正，则转移
NEG AX
ADD AX, BX
MOV Y, AX ; 可以去掉，不影响功能
JMP EXIT
L1: ADD AX, BX
MOV Y, AX
EXIT: …

## Slide 47
分支程序设计注意
按流程图编程
分支先后次序应尽量与问题提出的先后次序一致。
假定各种输入，调试分支程序。

## Slide 48
主要内容
转移指令
分支程序设计
循环程序设计

## Slide 49
3.3.3 循环程序设计
置循环初值部分
工作部分
修改部分
控制部分
已结束
未结束
置循环初值部分
工作部分
修改部分
控制部分
已结束
未结束
循环程序的结构

## Slide 50
一、计数控制
特点：用于循环次数已知的情况。
1．正计数法
特点：计数值开始为0，每次循环加1，直到加到n为止。
循环控制方法
如： MOV CX, 0; 初始化
…
L1:
…; 循环体
INC CX
CMP CX, n ; 控制部分
JNE L1
…

## Slide 51
2．倒计数法
分两种情况：
一、计数控制
MOV CX, n; 初始化
…
L1:
…; 循环体
DEC CX
JNZ L1; 控制部分
…
其中JNZ L1可用LOOP L1代替。
MOV CX, -n; 初始化
…
L1:
…; 循环体
INC CX
JNZ L1; 控制部分
…

## Slide 52
特点：循环次数事先不知道。
如：求AX中1的个数。
一般方法，逐位比较。
二、条件控制
…
MOV BL, 0; BL中存放1的个数
MOV CL, 16
L1: SAL AX, 1; 算术左移，b15→CF
JNC L2
INC BL; CF=1，（BL）+1→CL
L2: DEC CL
JNZ L1
…
上述方法必须循环16次。

## Slide 53
第二种方法不用循环16次就可以求得1的个数。
二、条件控制
…
MOV CL，0 ；CL中存放1的个数
L: AND AX，AX ；产生条件
JZ EXIT
SAL AX，1 ；算术左移，b15→CF
JNC L
INC CL ；CF=1，（CL）+1→CL
JMP L
EXIT: …

## Slide 54
1. LOOP 标号
功能：(CX / ECX) −1 → CX / ECX
若（CX / ECX)不为0，则转标号处执行。
基本等价于：DEC CX / ECX
JNZ 标号
注意：LOOP指令对标志位无影响!
三、 循环转移指令

## Slide 55
2. LOOPE / LOOPZ 标号
功能：(CX / ECX) −1 → CX / ECX
若（CX / ECX)不为0，且ZF=1，则转标号处执行。
注意：等于或为0循环转移指令，本指令对标志位无影响。
例：
MOV CX, 10
MOV BX, OFFSET BUF -1
L3: INC BX
CMP BYTE PTR [BX], 0
LOOPE L3
三、 循环转移指令

## Slide 56
3. LOOPNE/LOOPNZ 标号
功能：(CX / ECX) −1 → CX / ECX
若CX / ECX)≠0，且ZF=0，则转标号处执行
4. JCXZ 标号 / JECXZ 标号
功能：若（CX / ECX)为0，则转标号处执行。
先判断，后执行循环体时，可用此语句，标号为循环结束处
三、 循环转移指令

## Slide 57
(4) JECXZ 标号
若 （ECX) 为0, 则转标号处执行。
（先判断，后执行循环体时，可用此语句，
标号为循环结束处）
循环程序的结构

## Slide 58
构思好算法
用C或者伪代码表达算法思想
理清算法和变量空间分配
分配好寄存器的用途，建立与变量的对应关系
按循环语句的执行过程，写出汇编语言程序
单重循环程序设计

## Slide 59
特点：循环体内不再包含循环结构。
1.循环次数已知
对于循环次数已知的情况，通常采用计数控制方法实现循环。
例1：将BUF中定义的16位二进制数用十六进制数的形式显示在屏幕上。
分析：16位二进制数，每4位一组在屏幕上显示。用循环结构可以完成，每一个循环显示一个十六进制数，因此，循环次数已知，为4。循环中包含十六进制数与ASCII码字符的转换。
单重循环程序设计

## Slide 60
循环程序设计举例
LOOP1
Y
N
Y
N
取数→BX
初始化循环计数值
BX循环左移4位
最右边的4位转为ASCII码
ASCII在A～F?
ASCII码再加7
显示一个字符
循环计数=0?
循环计数值减1
开始
结束

## Slide 61
循环程序设计举例
STACK SEGMENT STACK
DB 200 DUP(0)
STACK ENDS
DATA SEGMENT
BUF DW 1234H
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK
BEGIN：MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV BX, BUF; 取要显示的数
MOV CH, 4; 循环次数
LOOP1: MOV CL, 4
ROL BX, CL; 高4位到低4位
MOV AL, BL
AND AL, 0FH
ADD AL, 30H; 得到数的ASCII
CMP AL, 3AH; 数＞9？
JL DISP; 在0～9之间
ADD AL, 7; 在A～F之间
DISP: MOV DL, AL; 显示
MOV AH, 2
INT 21H
DEC CH
JNZ LOOP1
MOV AH，4CH
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN

## Slide 62
2.最大循环次数未知
特点：用条件来控制循环。
例：将字变量Y中1的个数存入COUNT单元中。
分析：用移位的方法，将每位数移到最高位，如果Y=0就结束；如果为负数，则表示最高位为1。
循环程序设计

## Slide 63
循环程序设计
LOOP1
LOOP2
Y
N
Y
N
初始化CX=0
Y=0?
CX+1→CX
Y逻辑左移1位
CX→COUNT
Y为负?
开始
结束

## Slide 64
循环程序设计举例
STACK SEGMENT STACK
DB 200 DUP(0)
STACK ENDS
DATA SEGMENT
Y DW 55H
COUNT DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK
BEGIN: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV CX, 0
MOV AX, Y
LOOP2:TEST AX, 0FFFFH
JZ EXIT; Y=0，跳转EXIT
JNS LOOP1; 结果为正，转移
INC CX; 为负，（CX）+1→CX
LOOP1: SHL AX, 1
JMP LOOP2
EXIT: MOV COUNT, CX
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN

## Slide 65
从外层循环到内层循环一层一层地进行
在设计外层循环时，仅把内层循环看成一个处理粗框
当内层循环设计完之后，用其替代外层循环体中被视为一个处理粗框的对应部分，构成了一个多重循环。
多重循环程序设计

## Slide 66
例：设以buf为首址的存储区中存放着n个有符号双字数，将其中的数按从小到大的顺序排列。
多重循环程序设计
数组定义为 int buf[n];
for (i=0;i<n-1;i++) {
将数组中第i小的数，排在 buf[i]的位置。
}
在排第i小的数时，buf[0],…,buf[i-1]已经排好，第i小的数只从buf[i]到buf[n-1]中找。

## Slide 67
多重循环程序设计
for (i=0;i<n-1;i++) { // i -> ESI
for (j=i+1;j<n;j++) // j -> EDI
if (buf[i]>buf[j])
交换 buf[i] 和buf[j]
}
分配寄存器的用途:
esi 对应 i, 外层循环次数控制
edi 对应 j，内层循环次数控制
eax 表示中间读到的数据

## Slide 68
多重循环程序设计
for (i=0;i<n-1;i++) { // i -> ESI
for (j=i+1;j<n;j++) // j -> EDI
if (buf[i]>buf[j]) 交换 buf[i] 和buf[j]
}
MOV ESI, 0
OUT_LOOP:
CMP ESI, n-1
JGE EXIT
…… ; 内循环
INC ESI
JMP OUT_LOOP
EXIT:

## Slide 69
循环程序中的细节分析
有n个元素存放在以buf为首址的双字存储区中，
试统计其中负数的个数存放到变量r中。
lea ebx, buf ; ebx : 待访问数据的地址
mov ecx, n ; ecx : 循环次数
xor eax, eax ; eax : 负数个数
lopa:
cmp dword ptr [ebx],0 ;工作部分（循环体）
jge next
inc eax
next:
add ebx, 4 ;修改部分
dec ecx
jnz lopa ;控制部分

## Slide 70
循环程序中的细节分析
lea ebx, buf ; （1）
mov ecx, n ; （2）
xor eax, eax ; （3）
lopa: ; (4)
cmp dword ptr [ebx],0
jge next ; (6)
inc eax ; (7)
next: ; (8)
add ebx, 4 ; (9)
dec ecx ; (10)
jnz lopa ; (11)
Q : 交换 (9)-(10)行的顺
序，运行结果如何？
Q : 将lopa写到第（1）行，
运行结果如何？
Q : 将第(1)行写到lopa:
之下，运行结果如何？
Q : 能否交换 (1)-(3) 行
的顺序？

## Slide 71
循环控制伪指令
循环执行伪指令
.while 条件表达式1
语句序列1
[.break [.if 条件表达式2]]
[.continue [.if 条件表达式3]]
语句序列2
.endw
中断循环伪指令 .break
继续循环伪指令 .continue

## Slide 72
循环控制伪指令
重复执行伪指令
.repeat
语句序列
.until 条件表达式
.repeat
语句序列
.untilcxz [条件表达式]

## Slide 73
循环程序设计小结
循环程序的结构
循环控制方法
循环程序设计的基本方法
编写循环程序的注意细节
要求能够熟练编写算法简单的循环程序
了解：C语言循环语句的编译
了解：循环控制伪指令