## Slide 1
第九章 中央处理器(六)
秦磊华 计算机学院

## Slide 2
9.10 程序中断
Notes: Imm 扩展无法完成

## Slide 3
9.10 程序中断
中断是在发生一个外部事件时暂时中止CPU正在执行的程序而调用与外部事件相关的处理程序(称为中断服务子程序)的过程，中断服务子程序完成后又自动返回到被前面暂时被中止的服务程序中继续执行。
Main
Sub
1.程序中断的流程
Notes: 如何实现自动返回？ 与CPU中的哪个功能部件有关联？

## Slide 4
2.程序中断的流程
提高CPU的使用效率
主动告知机制避免反复查询，仍需CPU占用(中断服务子程序+中断开销）
适合随机出现的服务
相关控制电路相对复杂，需要专门的硬件
3.程序中断输入输出方式的特点
9.10 程序中断

## Slide 5
4.中断分类与作用
中断
内中断（异常）
外中断
自愿中断
——
指令中断
强迫中断
硬件故障
软件出错
不可屏蔽中断
可屏蔽中断
(强迫中断)
  主机外设并行工作
  程序调试
  故障处理
  实时处理
  人机交互
1)中断分类
2)中断作用
9.10 程序中断

## Slide 6
5. 中断优先级
响应优先级
是指外设发出中断请求后，CPU响应中断请求的先后次序， 一般由外围设备的物理连接或中断响应的策略确定；
处理优先级
是指CPU对各中断请求处理完成的先后次序，可通过改变中断屏蔽寄存器的相关位改变中断服务程序的处理优先级。
1)中断优先级
9.10 程序中断

## Slide 7
5. 中断优先级
2)单级中断与多级中断
单级中断：所有设备的中断请求接入到中断控制器的同一个输入端，他们具有相同的中断响应优先级；
多级中断：不同设备中断请求连接到中断控制器的不同输入端，具有不同的中断响应优先级；
中断控制器
INTR2
INTR1
INTR0
中断源2
中断源1
中断源0
中断控制器
INTR
中断源2
中断源1
中断源0
INTA
9.10 程序中断

## Slide 8
当多个设备同时发中断请求时，CPU优先响应优先级高中断请求。
当CPU正在处理某个中断请求时，如果有更高优先级的中断请求，则高级中断可以中断正在被服务的低级中断；
同级中断不能中断同级中断；
6.单级中断与多级中断响应与处理先后次序
Main
Sub1
Sub2(高级)
9.10 程序中断

## Slide 9
7.中断处理过程
关中断
保存断点
Yes
中断
取指令并执行指令
保护现场
中断服务
恢复现场
中断返回指令
No
中断
响应
中断隐指令
中断
服务程序
中断识别，地址→PC
开中断
关中断
关中断是中断控制器的中断允许触发器关闭，其目的是在替换新老屏蔽字和保护现场操作时禁止一切中断，以免引起CPU现场混乱
保护断点
将断点和PSW入栈保存
中断源识别
判断发出中断请求的设备,并找到相应的中断服务程序在主存中的入口地址。有多种实现中断源识别的方法.
1)单级中断处理过程
9.10 程序中断

## Slide 10
7.中断处理过程
中断向量法：中断类型号 4
9.10 程序中断

## Slide 11
7.中断处理过程
2)多级中断处理过程
关中断
保存断点
Yes
保护现场(含屏蔽字）
设置新的屏蔽字
开中断
中断服务
恢复现场
中断返回指令
中断
响应
中断
服务程序
中断识别，地址→PC
中断
指令i
关中断
开中断
指令i+1
关中断
保存断点
Yes
中断
取指令并执行指令
保护现场
中断服务
恢复现场
中断返回指令
No
中断
响应
中断隐指令
中断
服务程序
中断识别，地址→PC
开中断
9.10 程序中断

## Slide 12
8.中断响应与中断处理优先级举例
中断控制器
INTR
A
B
C
INTA
单级响应优先级别由外围设备的物理连接确定
A  B  C
单级中断的处理优先级同响应优先级
A  B  C
A、B、C
中断服务程序
A B C
Main
1)单级中断处理过程
9.10 程序中断

## Slide 13
8.中断响应与中断处理优先级举例
中断控制器
INTR
A
B
C
INTA
单级响应优先级由外围设备的物理连接确定
A  B  C
单级中断的处理优先级同响应优先级
A  B  C
B
中断服务程序
A B C
Main
A、C
1)单级中断
9.10 程序中断

## Slide 14
8.中断响应与中断处理优先级举例
中断控制器
INTR2
INTR1
INTR0
A
B
C
多级响应优先级由外围设备物理连接确定
A  B  C
多级中断的处理优先级与屏蔽位有关
 | IM2 (A) | IM1 ( B) | IM0 ( C)
A | 1 | 1 | 1
B | 0 | 1 | 1
C | 0 | 0 | 1
A、B、C
中断服务程序
A B C
Main
1：屏蔽， 0：开放中断
2)多级中断
9.10 程序中断

## Slide 15
8.中断响应与中断处理优先级举例
中断控制器
INTR2
INTR1
INTR0
A
B
C
多级响应优先级由外围设备物理连接确定
A  B  C
多级中断的处理优先级与屏蔽位有关
 | IM2 (A) | IM1 ( B) | IM0 ( C)
A | 1 | 1 | 1
B | 0 | 1 | 1
C | 0 | 0 | 1
1：屏蔽， 0：开放中断
2)多级中断
B
中断服务程序
A B C
Main
A、C
9.10 程序中断

## Slide 16
8.中断响应与中断处理优先级举例
中断控制器
INTR2
INTR1
INTR0
A
B
C
 | IM2 (A) | IM1 ( B) | IM0 ( C)
A | 1 | 1 | 1
B | 0 | 1 | 1
C | 0 | 0 | 1
1：屏蔽， 0：开放中断
2)多级中断
 | IM2 (A) | IM1 ( B) | IM0 ( C)
A | 1 | 0 | 0
B | 1 | 1 | 0
C | 1 | 1 | 1
A、B、C
中断服务程序
A B C
Main
9.10 程序中断

## Slide 17
8.中断响应与中断处理优先级举例
例 中断硬件排队中外设A、B、C的响应优先级是A＞B＞C，其中断屏蔽字如下表。按下图时间轴所示设备中断请求，画出CPU执行程序轨迹。设中断服务程序时间均为20  s。
设备 | 屏 蔽 码 A B C
A | 1 1 1
B | 0 1 0
C | 0 1 1
CPU | 0 0 0
A服务
B服务
C服务
CPU
A
C
20 40 60 80
9.10 程序中断

## Slide 18
9.中断控制接口
9.10 程序中断

## Slide 19
IR0
IR1
IR7
不可屏蔽中断源
NMI
INTA
INTR
系统总线
中断编号
IMR
IRR
中
断
逻
辑
除零故障
段故障
缺页异常
非法指令
越界访问
溢出异常
单步中断
数未对齐
CPU
中断控制器
IE/IF
内部异常
0
0
…
0
0
0
…
0
1
中断请求
DBUS
可屏蔽中断源
0
0
…
0
ISR
优
先
排
队
电
路
I/O总线
…
CBUS
9.中断控制接口
9.10 程序中断

## Slide 20
10.中断异常处理对CPU设计的新要求
开关中断
  增加IE寄存器
保存断点
  增加EPC寄存器/堆栈
中断识别
  增加中断控制逻辑
软件支持
  eret指令支持
ID
操作控制器
时序部件
PC
PCin
PCout
IRin
IR
IR(I)out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
内总线
操作控制信号
…
状态
EPC
EPCin
EPCout
中断号
IntAout
MUX
A中断入口
B中断入口
D中断入口
中断请求
中断控制
A B C D
中断源
ClrInt
1)中断异常处理数据通路升级
9.10 程序中断

## Slide 21
2)变长指令周期状态机修改
10.中断异常处理对CPU设计的新要求
9.10 程序中断

## Slide 22
3)变长指令周期状态机修改
10.中断异常处理对CPU设计的新要求
9.10 程序中断

## Slide 23
第六部分完